江苏常隆农化有限公司自行监测方案

编制单位：江苏常隆农化有限公司

2023年12月

目 录

1. 企业基本情况

2. 监测点位、项目及频次

3. 监测点位示意图

4. 执行标准限值及监测方法、仪器

5. 质量控制措施

6. 监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理条例》等有关规定，企业应当按照《排污单位自行监测技术指南》、国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

本方案适用于重点排污单位，其他企业可参照执行。

一、企业基本情况

| 基础信息 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏常隆农化有限公司 |
| 地址 | 泰兴经济开发区团结河路8号 |
| 法人代表 | 王卫华 | 联系方式（手机） | 13861000155 |
| 联系人 | 徐勤业 | 联系方式（手机） | 18136937639 |
| 所属行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 生产周期 | 365天联系生产 |
| 成立时间 | 2009年10月1日 | 职工人数 | 820 |
| 占地面积 | 353157m㎡ | 国控类别：/ |
| 工程概况 |
| 搬迁技改项目一期：（年产 1.82 万吨农药、光气化学品、化工中间体）于 2007 年由原国家环境保护总局以环审[2007]498 号文批复同意在泰兴经济开发区开始建设，建筑及配套公用工程已于2009 年 10 月建设完成，2010 年通过泰兴市环境保护局组织的项目竣工“三同 时”验收审批文号：环验[2010]293 号。 搬迁技改项目二期：(年产 8750 吨除草剂、11450 吨杀虫剂、1500 吨杀菌剂、200 吨精细化工产品) 于 2010 年由泰州环保局以泰环计[2010] 23 号文批复同意在泰兴经济开发区原常隆一期工程预留地块中开始建设，2015 年通过泰兴市环境保护局组织的项目竣工“三同时”验收审批文号：泰环验[2015]16 号。 环保装置技术改造项目：（废气处理新增 3 套 RTO 蓄热式焚烧炉、1 套活性炭吸附+树脂吸附装置、3 套碳纤维吸附装置，废气经过技改项目新增的相应设施处理后，达标排放，排污量相比之前更小；废水处理新增 2 套鳞板式高盐废水焚烧炉替代高盐废水造粒炉，1 套 MVR装置替代原二效蒸发，生化系统改造增加厌氧塔、好氧塔各一座；废渣处理：新增 1 套有机固体焚烧炉）于 2020 年由泰州环保局以泰行审批环[2020] 20103 号文批复同意在泰兴经济 开发区原常隆预留地块中开始建设，2021 年分批通过自行组织的项目竣工“三同时”验收。 光气化新材料项目：（4000吨/年丁噻隆、1000吨/年氟噻草胺、1000 吨/年氨唑草酮；配套农药中间体：2200 吨/年丁丙硫脲、500 吨/年丁硫脲、200吨/年 2-氯苯并噻唑、150 吨/年甲氧基乙酰氯、150 吨/年氯甲酸氯乙酯；光气化新材料（精细化学品）：2000 吨/年二乙二醇双氯甲酸酯、2000 吨/年间苯二甲酰氯、2000吨/年氯甲酸异丙酯、1000 吨/年氯甲酸正丙酯、500 吨/年氯甲酸苄酯；副产：1434 吨/年硫化钠、18257 吨/年盐酸、825 吨/年磷酸氢二铵、243 吨/年醋酸甲酯、331 吨/年甲磺酸钠、769 吨/年氯化铵、440 吨/年氯化钠、104 吨/年溴化钾）。2022年4月28日，该项目取得泰州市行政审批局《江苏省投资项目备案证》（泰行审备〔2022〕20号）。于2022年有泰州市生态环境局以（泰环审（泰兴）〔2022〕233号）文批复同意在泰兴经济开发区常隆东侧厂区内开始建设，一阶段产品于2023年11月已试生产。 |
| 污染物产生及其排放情况 |
| 排放源 主要污染物 处理设施 排放途径和去向 厂界噪声（昼） Leq 隔音、减噪 环境 厂界噪声（夜） Leq 隔音、减噪 环境 厂界无组织排放 臭气浓度 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 氨（氨气） 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 氮氧化物 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 一氧化碳 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 氟化物 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 氯 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 氯化氢 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 二氧化硫 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 硫化氢 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 酚类 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 二氯甲烷 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 三氯甲烷 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 甲苯 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 二甲苯 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 氯苯 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 乙酸甲酯 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 乙酸乙酯 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 硫酸二甲酯 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 异氰酸甲酯 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 甲醇 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 丙酮 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 乙酸 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 氯乙酰氯 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 光气 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 二硫化碳 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 挥发性有机物 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 颗粒物 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 苯系物 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 二氯乙烷 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 三乙胺 加强密闭或密封 大气 厂界无组织排放 水合肼 加强密闭或密封 大气 厂内无组织排放 挥发性有机物 加强密闭或密封 大气 总光破排口 非甲烷总烃 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 氯苯 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 氯化氢 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 甲苯 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 光气 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 二甲苯 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 二氧化硫 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 氯气 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 颗粒物 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 一氧化碳 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 三氯甲烷 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 总挥发性有机物 总光破尾气处理系统 大气 总光破排口 苯系物 总光破尾气处理系统 大气 1#RTO排口 甲醇 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 氮氧化物 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 氯苯类 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 臭气浓度（无量纲） RTO焚烧 大气 1#RTO排口 颗粒物 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 二甲苯 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 二氧化硫 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 二噁英 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 非甲烷总烃 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 甲苯 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 氨 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 总挥发性有机物 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 硫化氢 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 氯化氢 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 甲醛 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 苯系物 RTO焚烧 大气 1#RTO排口 酚类 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 甲醇 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 氮氧化物 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 氯苯类 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 臭气浓度（无量纲） RTO焚烧 大气 2#RTO排口 颗粒物 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 二甲苯 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 二氧化硫 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 二噁英 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 非甲烷总烃 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 甲苯 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 氨 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 总挥发性有机物 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 硫化氢 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 氯化氢 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 甲醛 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 苯系物 RTO焚烧 大气 2#RTO排口 酚类 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 甲醇 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 氮氧化物 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 氯苯类 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 臭气浓度（无量纲） RTO焚烧 大气 3#RTO排口 颗粒物 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 二甲苯 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 二氧化硫 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 二噁英 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 非甲烷总烃 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 甲苯 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 氨 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 总挥发性有机物 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 硫化氢 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 氯化氢 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 甲醛 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 苯系物 RTO焚烧 大气 3#RTO排口 酚类 RTO焚烧 大气 固体炉排口 二氧化硫 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 氮氧化物 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 颗粒物 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 一氧化碳 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 氯化氢 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 氟化氢 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 挥发性有机物 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 总挥发性有机物 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 汞及其化合物（以 Hg 计） 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 铊及其化合物（以 Tl 计） 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 镉及其化合物（以 Cd 计） 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 铅及其化合物（以 Pb 计） 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 砷及其化合物（以 As 计） 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 铬及其化合物（以 Cr 计） 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 锡、锑、铜、锰、镍 、 钴 及其化合物 （ 以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） 固体炉焚烧 大气 固体炉排口 二噁英 固体炉焚烧 大气 1#鳞板炉排口 二氧化硫 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 氮氧化物 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 颗粒物 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 一氧化碳 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 氯化氢 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 氟化氢 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 挥发性有机物 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 总挥发性有机物 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 汞及其化合物（以 Hg 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 铊及其化合物（以 Tl 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 镉及其化合物（以 Cd 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 铅及其化合物（以 Pb 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 砷及其化合物（以 As 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 铬及其化合物（以 Cr 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 锡、锑、铜、锰、镍 、 钴 及其化合物 （ 以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 1#鳞板炉排口 二噁英 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 二氧化硫 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 氮氧化物 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 颗粒物 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 一氧化碳 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 氯化氢 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 氟化氢 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 挥发性有机物 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 总挥发性有机物 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 汞及其化合物（以 Hg 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 铊及其化合物（以 Tl 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 镉及其化合物（以 Cd 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 铅及其化合物（以 Pb 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 砷及其化合物（以 As 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 铬及其化合物（以 Cr 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 锡、锑、铜、锰、镍 、 钴 及其化合物 （ 以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） 鳞板炉烟气处理系统 大气 2#鳞板炉排口 二噁英 鳞板炉烟气处理系统 大气 4#RTO排口 臭气浓度 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 氨（氨气） RTO焚烧 大气 4#RTO排口 氮氧化物 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 氯化氢 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 二氧化硫 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 硫化氢 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 酚类 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 二氯甲烷 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 三氯甲烷 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 甲苯 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 二甲苯 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 二噁英 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 一甲胺 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 异丙胺 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 乙酸甲酯 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 乙酸乙酯 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 硫酸二甲酯 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 异氰酸甲酯 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 甲醇 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 乙醇 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 丙酮 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 乙酸 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 硫酸雾 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 氯乙酰氯 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 二硫化碳 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 总挥发性有机物 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 挥发性有机物 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 颗粒物 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 溴化氢 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 苯系物 RTO焚烧 大气 4#RTO排口 三乙胺 RTO焚烧 大气 总光破2#排口 氯气 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 挥发性有机物 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 溴化氢 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 二氯甲烷 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 总挥发性有机物 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 氯苯 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 溴离子 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 甲苯 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 氯化氢 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 颗粒物 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 苯系物 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 光气 总光破尾气处理系统 大气 总光破2#排口 二氯乙烷 总光破尾气处理系统 大气 氟噻草胺排口 总挥发性有机物 二级碱喷淋+一级水喷淋 大气 挥发性有机物 二级碱喷淋+一级水喷淋 大气 丙酮 二级碱喷淋+一级水喷淋 大气 氟化氢 二级碱喷淋+一级水喷淋 大气 接管污水排放口 色度 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 悬浮物（SS） 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 三氯甲烷 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 氨氮 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 化学需氧量 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 挥发酚 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 总氰化物 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 甲苯 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 吡虫啉 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 生化需氧量 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 二甲苯 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 总磷 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 总有机碳 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 氯苯 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 PH值 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 苯胺类 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 甲醛 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 石油类 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 接管污水排放口 总氮 生化处理 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 清下水排口 悬浮物（SS） / 直接进入江河湖、库等水环境 清下水排口 总磷 / 直接进入江河湖、库等水环境 清下水排口 氨氮 / 直接进入江河湖、库等水环境 清下水排口 化学需氧量 / 直接进入江河湖、库等水环境 清下水排口 挥发酚 / 直接进入江河湖、库等水环境 清下水排口 PH值 / 直接进入江河湖、库等水环境 地下水杀菌剂区域 色度 / / 地下水杀菌剂区域 嗅和味 / / 地下水杀菌剂区域 浑浊度 / / 地下水杀菌剂区域 肉眼可见物 / / 地下水杀菌剂区域 PH / / 地下水杀菌剂区域 总硬度 / / 地下水杀菌剂区域 溶解性总固体 / / 地下水杀菌剂区域 硫酸盐 / / 地下水杀菌剂区域 氯化物 / / 地下水杀菌剂区域 耗氧量 / / 地下水杀菌剂区域 氨氮 / / 地下水杀菌剂区域 硫化物 / / 地下水杀菌剂区域 氰化物 / / 地下水杀菌剂区域 甲醛 / / 地下水杀菌剂区域 磷酸盐 / / 地下水杀菌剂区域 乙腈 / / 地下水杀菌剂区域 亚硝酸盐 / / 地下水杀菌剂区域 硝酸盐 / / 地下水杀菌剂区域 总磷 / / 地下水杀菌剂区域 氯苯 / / 地下水杀菌剂区域 苯胺 / / 地下水杀菌剂区域 二氯乙烷 / / 地下水杀菌剂区域 二氯甲烷 / / 地下水杀菌剂区域 甲苯 / / 地下水杀菌剂区域 二甲苯 / / 地下水杀菌剂区域 三氯甲烷 / / 地下水杀菌剂区域 氟化物 / / 地下水杀菌剂区域 挥发酚类（以苯酚计） / / 地下水杀虫剂区域 色度 / / 地下水杀虫剂区域 嗅和味 / / 地下水杀虫剂区域 浑浊度 / / 地下水杀虫剂区域 肉眼可见物 / / 地下水杀虫剂区域 PH / / 地下水杀虫剂区域 总硬度 / / 地下水杀虫剂区域 溶解性总固体 / / 地下水杀虫剂区域 硫酸盐 / / 地下水杀虫剂区域 氯化物 / / 地下水杀虫剂区域 耗氧量 / / 地下水杀虫剂区域 氨氮 / / 地下水杀虫剂区域 硫化物 / / 地下水杀虫剂区域 氰化物 / / 地下水杀虫剂区域 甲醛 / / 地下水杀虫剂区域 磷酸盐 / / 地下水杀虫剂区域 乙腈 / / 地下水杀虫剂区域 亚硝酸盐 / / 地下水杀虫剂区域 硝酸盐 / / 地下水杀虫剂区域 总磷 / / 地下水杀虫剂区域 氯苯 / / 地下水杀虫剂区域 苯胺 / / 地下水杀虫剂区域 二氯乙烷 / / 地下水杀虫剂区域 二氯甲烷 / / 地下水杀虫剂区域 甲苯 / / 地下水杀虫剂区域 二甲苯 / / 地下水杀虫剂区域 三氯甲烷 / / 地下水杀虫剂区域 氟化物 / / 地下水杀虫剂区域 挥发酚类（以苯酚计） / / 地下水环保治理区 色度 / / 地下水环保治理区 嗅和味 / / 地下水环保治理区 浑浊度 / / 地下水环保治理区 肉眼可见物 / / 地下水环保治理区 PH / / 地下水环保治理区 总硬度 / / 地下水环保治理区 溶解性总固体 / / 地下水环保治理区 硫酸盐 / / 地下水环保治理区 氯化物 / / 地下水环保治理区 耗氧量 / / 地下水环保治理区 氨氮 / / 地下水环保治理区 硫化物 / / 地下水环保治理区 氰化物 / / 地下水环保治理区 甲醛 / / 地下水环保治理区 磷酸盐 / / 地下水环保治理区 乙腈 / / 地下水环保治理区 亚硝酸盐 / / 地下水环保治理区 硝酸盐 / / 地下水环保治理区 总磷 / / 地下水环保治理区 氯苯 / / 地下水环保治理区 苯胺 / / 地下水环保治理区 二氯乙烷 / / 地下水环保治理区 二氯甲烷 / / 地下水环保治理区 甲苯 / / 地下水环保治理区 二甲苯 / / 地下水环保治理区 三氯甲烷 / / 地下水环保治理区 氟化物 / / 地下水环保治理区 挥发酚类（以苯酚计） / / 地下水除草剂区域 色度 / / 地下水除草剂区域 嗅和味 / / 地下水除草剂区域 浑浊度 / / 地下水除草剂区域 肉眼可见物 / / 地下水除草剂区域 PH / / 地下水除草剂区域 总硬度 / / 地下水除草剂区域 溶解性总固体 / / 地下水除草剂区域 硫酸盐 / / 地下水除草剂区域 氯化物 / / 地下水除草剂区域 耗氧量 / / 地下水除草剂区域 氨氮 / / 地下水除草剂区域 硫化物 / / 地下水除草剂区域 氰化物 / / 地下水除草剂区域 甲醛 / / 地下水除草剂区域 磷酸盐 / / 地下水除草剂区域 乙腈 / / 地下水除草剂区域 亚硝酸盐 / / 地下水除草剂区域 硝酸盐 / / 地下水除草剂区域 总磷 / / 地下水除草剂区域 氯苯 / / 地下水除草剂区域 苯胺 / / 地下水除草剂区域 二氯乙烷 / / 地下水除草剂区域 二氯甲烷 / / 地下水除草剂区域 甲苯 / / 地下水除草剂区域 二甲苯 / / 地下水除草剂区域 三氯甲烷 / / 地下水除草剂区域 氟化物 / / 地下水除草剂区域 挥发酚类（以苯酚计） / / 地下水焚烧炉区域 色度 / / 地下水焚烧炉区域 嗅和味 / / 地下水焚烧炉区域 浑浊度 / / 地下水焚烧炉区域 肉眼可见物 / / 地下水焚烧炉区域 PH / / 地下水焚烧炉区域 总硬度 / / 地下水焚烧炉区域 溶解性总固体 / / 地下水焚烧炉区域 硫酸盐 / / 地下水焚烧炉区域 氯化物 / / 地下水焚烧炉区域 耗氧量 / / 地下水焚烧炉区域 氨氮 / / 地下水焚烧炉区域 硫化物 / / 地下水焚烧炉区域 氰化物 / / 地下水焚烧炉区域 甲醛 / / 地下水焚烧炉区域 磷酸盐 / / 地下水焚烧炉区域 乙腈 / / 地下水焚烧炉区域 亚硝酸盐 / / 地下水焚烧炉区域 硝酸盐 / / 地下水焚烧炉区域 总磷 / / 地下水焚烧炉区域 氯苯 / / 地下水焚烧炉区域 苯胺 / / 地下水焚烧炉区域 二氯乙烷 / / 地下水焚烧炉区域 二氯甲烷 / / 地下水焚烧炉区域 甲苯 / / 地下水焚烧炉区域 二甲苯 / / 地下水焚烧炉区域 三氯甲烷 / / 地下水焚烧炉区域 氟化物 / / 地下水焚烧炉区域 挥发酚类（以苯酚计） / / 地下水乙草胺车间 色度 / / 地下水乙草胺车间 嗅和味 / / 地下水乙草胺车间 浑浊度 / / 地下水乙草胺车间 肉眼可见物 / / 地下水乙草胺车间 PH / / 地下水乙草胺车间 总硬度 / / 地下水乙草胺车间 溶解性总固体 / / 地下水乙草胺车间 硫酸盐 / / 地下水乙草胺车间 氯化物 / / 地下水乙草胺车间 耗氧量 / / 地下水乙草胺车间 氨氮 / / 地下水乙草胺车间 硫化物 / / 地下水乙草胺车间 氰化物 / / 地下水乙草胺车间 甲醛 / / 地下水乙草胺车间 磷酸盐 / / 地下水乙草胺车间 乙腈 / / 地下水乙草胺车间 亚硝酸盐 / / 地下水乙草胺车间 硝酸盐 / / 地下水乙草胺车间 总磷 / / 地下水乙草胺车间 氯苯 / / 地下水乙草胺车间 苯胺 / / 地下水乙草胺车间 二氯乙烷 / / 地下水乙草胺车间 二氯甲烷 / / 地下水乙草胺车间 甲苯 / / 地下水乙草胺车间 二甲苯 / / 地下水乙草胺车间 三氯甲烷 / / 地下水乙草胺车间 氟化物 / / 地下水乙草胺车间 挥发酚类（以苯酚计） / / 土壤杀菌剂区域 砷 / / 土壤杀菌剂区域 镉 / / 土壤杀菌剂区域 六价铬 / / 土壤杀菌剂区域 铜 / / 土壤杀菌剂区域 铅 / / 土壤杀菌剂区域 汞 / / 土壤杀菌剂区域 镍 / / 土壤杀菌剂区域 四氯化碳 / / 土壤杀菌剂区域 氯仿 / / 土壤杀菌剂区域 一氯甲烷 / / 土壤杀菌剂区域 1,1-二氯乙烷 / / 土壤杀菌剂区域 1,2-二氯乙烷 / / 土壤杀菌剂区域 1,1-二氯乙烯 / / 土壤杀菌剂区域 顺-1,2-二氯乙烯 / / 土壤杀菌剂区域 反-1,2-二氯乙烯 / / 土壤杀菌剂区域 二氯甲烷 / / 土壤杀菌剂区域 1,2-二氯丙烷 / / 土壤杀菌剂区域 1，1，1，2-四氯乙烷 / / 土壤杀菌剂区域 1，1，2，2-四氯乙烷 / / 土壤杀菌剂区域 四氯乙烯 / / 土壤杀菌剂区域 1,1,1-三氯乙烷 / / 土壤杀菌剂区域 1,1,2-三氯乙烷 / / 土壤杀菌剂区域 三氯乙烯 / / 土壤杀菌剂区域 1,2,3-三氯丙烷 / / 土壤杀菌剂区域 氯乙烯 / / 土壤杀菌剂区域 苯 / / 土壤杀菌剂区域 氯苯 / / 土壤杀菌剂区域 1,2-二氯苯 / / 土壤杀菌剂区域 1,4-二氯苯 / / 土壤杀菌剂区域 乙苯 / / 土壤杀菌剂区域 苯乙烯 / / 土壤杀菌剂区域 甲苯 / / 土壤杀菌剂区域 间二甲苯+对二甲苯 / / 土壤杀菌剂区域 邻二甲苯 / / 土壤杀菌剂区域 硝基苯 / / 土壤杀菌剂区域 苯胺 / / 土壤杀菌剂区域 2-氯酚 / / 土壤杀菌剂区域 苯并[a]蒽 / / 土壤杀菌剂区域 苯并[a]芘 / / 土壤杀菌剂区域 苯并[b]荧蒽 / / 土壤杀菌剂区域 苯并[k]荧蒽 / / 土壤杀菌剂区域 䓛 / / 土壤杀菌剂区域 二苯并[a,h]蒽 / / 土壤杀菌剂区域 茚并[1,2,3-cd]芘 / / 土壤杀菌剂区域 萘 / / 土壤杀菌剂区域 PH / / 土壤杀菌剂区域 氨氮 / / 土壤杀菌剂区域 石油烃（C10-C40） / / 土壤杀菌剂区域 挥发酚类（以苯酚计） / / 土壤杀菌剂区域 乙腈 / / 土壤杀菌剂区域 总磷 / / 土壤杀菌剂区域 硫酸盐 / / 土壤杀菌剂区域 氰化物 / / 土壤杀菌剂区域 硫化物 / / 土壤杀菌剂区域 氯化物 / / 土壤杀菌剂区域 氟化物 / / 土壤杀菌剂区域 二噁英类 / / 土壤杀虫剂区域 砷 / / 土壤杀虫剂区域 镉 / / 土壤杀虫剂区域 六价铬 / / 土壤杀虫剂区域 铜 / / 土壤杀虫剂区域 铅 / / 土壤杀虫剂区域 汞 / / 土壤杀虫剂区域 镍 / / 土壤杀虫剂区域 四氯化碳 / / 土壤杀虫剂区域 氯仿 / / 土壤杀虫剂区域 一氯甲烷 / / 土壤杀虫剂区域 1,1-二氯乙烷 / / 土壤杀虫剂区域 1,2-二氯乙烷 / / 土壤杀虫剂区域 1,1-二氯乙烯 / / 土壤杀虫剂区域 顺-1,2-二氯乙烯 / / 土壤杀虫剂区域 反-1,2-二氯乙烯 / / 土壤杀虫剂区域 二氯甲烷 / / 土壤杀虫剂区域 1,2-二氯丙烷 / / 土壤杀虫剂区域 1，1，1，2-四氯乙烷 / / 土壤杀虫剂区域 1，1，2，2-四氯乙烷 / / 土壤杀虫剂区域 四氯乙烯 / / 土壤杀虫剂区域 1,1,1-三氯乙烷 / / 土壤杀虫剂区域 1,1,2-三氯乙烷 / / 土壤杀虫剂区域 三氯乙烯 / / 土壤杀虫剂区域 1,2,3-三氯丙烷 / / 土壤杀虫剂区域 氯乙烯 / / 土壤杀虫剂区域 苯 / / 土壤杀虫剂区域 氯苯 / / 土壤杀虫剂区域 1,2-二氯苯 / / 土壤杀虫剂区域 1,4-二氯苯 / / 土壤杀虫剂区域 乙苯 / / 土壤杀虫剂区域 苯乙烯 / / 土壤杀虫剂区域 甲苯 / / 土壤杀虫剂区域 间二甲苯+对二甲苯 / / 土壤杀虫剂区域 邻二甲苯 / / 土壤杀虫剂区域 硝基苯 / / 土壤杀虫剂区域 苯胺 / / 土壤杀虫剂区域 2-氯酚 / / 土壤杀虫剂区域 苯并[a]蒽 / / 土壤杀虫剂区域 苯并[a]芘 / / 土壤杀虫剂区域 苯并[b]荧蒽 / / 土壤杀虫剂区域 苯并[k]荧蒽 / / 土壤杀虫剂区域 䓛 / / 土壤杀虫剂区域 二苯并[a,h]蒽 / / 土壤杀虫剂区域 茚并[1,2,3-cd]芘 / / 土壤杀虫剂区域 萘 / / 土壤杀虫剂区域 PH / / 土壤杀虫剂区域 氨氮 / / 土壤杀虫剂区域 石油烃（C10-C40） / / 土壤杀虫剂区域 挥发酚类（以苯酚计） / / 土壤杀虫剂区域 乙腈 / / 土壤杀虫剂区域 总磷 / / 土壤杀虫剂区域 硫酸盐 / / 土壤杀虫剂区域 氰化物 / / 土壤杀虫剂区域 硫化物 / / 土壤杀虫剂区域 氯化物 / / 土壤杀虫剂区域 氟化物 / / 土壤杀虫剂区域 二噁英类 / / 土壤环保治理区 砷 / / 土壤环保治理区 镉 / / 土壤环保治理区 六价铬 / / 土壤环保治理区 铜 / / 土壤环保治理区 铅 / / 土壤环保治理区 汞 / / 土壤环保治理区 镍 / / 土壤环保治理区 四氯化碳 / / 土壤环保治理区 氯仿 / / 土壤环保治理区 一氯甲烷 / / 土壤环保治理区 1,1-二氯乙烷 / / 土壤环保治理区 1,2-二氯乙烷 / / 土壤环保治理区 1,1-二氯乙烯 / / 土壤环保治理区 顺-1,2-二氯乙烯 / / 土壤环保治理区 反-1,2-二氯乙烯 / / 土壤环保治理区 二氯甲烷 / / 土壤环保治理区 1,2-二氯丙烷 / / 土壤环保治理区 1，1，1，2-四氯乙烷 / / 土壤环保治理区 1，1，2，2-四氯乙烷 / / 土壤环保治理区 四氯乙烯 / / 土壤环保治理区 1,1,1-三氯乙烷 / / 土壤环保治理区 1,1,2-三氯乙烷 / / 土壤环保治理区 三氯乙烯 / / 土壤环保治理区 1,2,3-三氯丙烷 / / 土壤环保治理区 氯乙烯 / / 土壤环保治理区 苯 / / 土壤环保治理区 氯苯 / / 土壤环保治理区 1,2-二氯苯 / / 土壤环保治理区 1,4-二氯苯 / / 土壤环保治理区 乙苯 / / 土壤环保治理区 苯乙烯 / / 土壤环保治理区 甲苯 / / 土壤环保治理区 间二甲苯+对二甲苯 / / 土壤环保治理区 邻二甲苯 / / 土壤环保治理区 硝基苯 / / 土壤环保治理区 苯胺 / / 土壤环保治理区 2-氯酚 / / 土壤环保治理区 苯并[a]蒽 / / 土壤环保治理区 苯并[a]芘 / / 土壤环保治理区 苯并[b]荧蒽 / / 土壤环保治理区 苯并[k]荧蒽 / / 土壤环保治理区 䓛 / / 土壤环保治理区 二苯并[a,h]蒽 / / 土壤环保治理区 茚并[1,2,3-cd]芘 / / 土壤环保治理区 萘 / / 土壤环保治理区 PH / / 土壤环保治理区 氨氮 / / 土壤环保治理区 石油烃（C10-C40） / / 土壤环保治理区 挥发酚类（以苯酚计） / / 土壤环保治理区 乙腈 / / 土壤环保治理区 总磷 / / 土壤环保治理区 硫酸盐 / / 土壤环保治理区 氰化物 / / 土壤环保治理区 硫化物 / / 土壤环保治理区 氯化物 / / 土壤环保治理区 氟化物 / / 土壤环保治理区 二噁英类 / / 土壤除草剂区域 砷 / / 土壤除草剂区域 镉 / / 土壤除草剂区域 六价铬 / / 土壤除草剂区域 铜 / / 土壤除草剂区域 铅 / / 土壤除草剂区域 汞 / / 土壤除草剂区域 镍 / / 土壤除草剂区域 四氯化碳 / / 土壤除草剂区域 氯仿 / / 土壤除草剂区域 一氯甲烷 / / 土壤除草剂区域 1,1-二氯乙烷 / / 土壤除草剂区域 1,2-二氯乙烷 / / 土壤除草剂区域 1,1-二氯乙烯 / / 土壤除草剂区域 顺-1,2-二氯乙烯 / / 土壤除草剂区域 反-1,2-二氯乙烯 / / 土壤除草剂区域 二氯甲烷 / / 土壤除草剂区域 1,2-二氯丙烷 / / 土壤除草剂区域 1，1，1，2-四氯乙烷 / / 土壤除草剂区域 1，1，2，2-四氯乙烷 / / 土壤除草剂区域 四氯乙烯 / / 土壤除草剂区域 1,1,1-三氯乙烷 / / 土壤除草剂区域 1,1,2-三氯乙烷 / / 土壤除草剂区域 三氯乙烯 / / 土壤除草剂区域 1,2,3-三氯丙烷 / / 土壤除草剂区域 氯乙烯 / / 土壤除草剂区域 苯 / / 土壤除草剂区域 氯苯 / / 土壤除草剂区域 1,2-二氯苯 / / 土壤除草剂区域 1,4-二氯苯 / / 土壤除草剂区域 乙苯 / / 土壤除草剂区域 苯乙烯 / / 土壤除草剂区域 甲苯 / / 土壤除草剂区域 间二甲苯+对二甲苯 / / 土壤除草剂区域 邻二甲苯 / / 土壤除草剂区域 硝基苯 / / 土壤除草剂区域 苯胺 / / 土壤除草剂区域 2-氯酚 / / 土壤除草剂区域 苯并[a]蒽 / / 土壤除草剂区域 苯并[a]芘 / / 土壤除草剂区域 苯并[b]荧蒽 / / 土壤除草剂区域 苯并[k]荧蒽 / / 土壤除草剂区域 䓛 / / 土壤除草剂区域 二苯并[a,h]蒽 / / 土壤除草剂区域 茚并[1,2,3-cd]芘 / / 土壤除草剂区域 萘 / / 土壤除草剂区域 PH / / 土壤除草剂区域 氨氮 / / 土壤除草剂区域 石油烃（C10-C40） / / 土壤除草剂区域 挥发酚类（以苯酚计） / / 土壤除草剂区域 乙腈 / / 土壤除草剂区域 总磷 / / 土壤除草剂区域 硫酸盐 / / 土壤除草剂区域 氰化物 / / 土壤除草剂区域 硫化物 / / 土壤除草剂区域 氯化物 / / 土壤除草剂区域 氟化物 / / 土壤除草剂区域 二噁英类 / / 土壤焚烧炉区域 砷 / / 土壤焚烧炉区域 镉 / / 土壤焚烧炉区域 六价铬 / / 土壤焚烧炉区域 铜 / / 土壤焚烧炉区域 铅 / / 土壤焚烧炉区域 汞 / / 土壤焚烧炉区域 镍 / / 土壤焚烧炉区域 四氯化碳 / / 土壤焚烧炉区域 氯仿 / / 土壤焚烧炉区域 一氯甲烷 / / 土壤焚烧炉区域 1,1-二氯乙烷 / / 土壤焚烧炉区域 1,2-二氯乙烷 / / 土壤焚烧炉区域 1,1-二氯乙烯 / / 土壤焚烧炉区域 顺-1,2-二氯乙烯 / / 土壤焚烧炉区域 反-1,2-二氯乙烯 / / 土壤焚烧炉区域 二氯甲烷 / / 土壤焚烧炉区域 1,2-二氯丙烷 / / 土壤焚烧炉区域 1，1，1，2-四氯乙烷 / / 土壤焚烧炉区域 1，1，2，2-四氯乙烷 / / 土壤焚烧炉区域 四氯乙烯 / / 土壤焚烧炉区域 1,1,1-三氯乙烷 / / 土壤焚烧炉区域 1,1,2-三氯乙烷 / / 土壤焚烧炉区域 三氯乙烯 / / 土壤焚烧炉区域 1,2,3-三氯丙烷 / / 土壤焚烧炉区域 氯乙烯 / / 土壤焚烧炉区域 苯 / / 土壤焚烧炉区域 氯苯 / / 土壤焚烧炉区域 1,2-二氯苯 / / 土壤焚烧炉区域 1,4-二氯苯 / / 土壤焚烧炉区域 乙苯 / / 土壤焚烧炉区域 苯乙烯 / / 土壤焚烧炉区域 甲苯 / / 土壤焚烧炉区域 间二甲苯+对二甲苯 / / 土壤焚烧炉区域 邻二甲苯 / / 土壤焚烧炉区域 硝基苯 / / 土壤焚烧炉区域 苯胺 / / 土壤焚烧炉区域 2-氯酚 / / 土壤焚烧炉区域 苯并[a]蒽 / / 土壤焚烧炉区域 苯并[a]芘 / / 土壤焚烧炉区域 苯并[b]荧蒽 / / 土壤焚烧炉区域 苯并[k]荧蒽 / / 土壤焚烧炉区域 䓛 / / 土壤焚烧炉区域 二苯并[a,h]蒽 / / 土壤焚烧炉区域 茚并[1,2,3-cd]芘 / / 土壤焚烧炉区域 萘 / / 土壤焚烧炉区域 PH / / 土壤焚烧炉区域 氨氮 / / 土壤焚烧炉区域 石油烃（C10-C40） / / 土壤焚烧炉区域 挥发酚类（以苯酚计） / / 土壤焚烧炉区域 乙腈 / / 土壤焚烧炉区域 总磷 / / 土壤焚烧炉区域 硫酸盐 / / 土壤焚烧炉区域 氰化物 / / 土壤焚烧炉区域 硫化物 / / 土壤焚烧炉区域 氯化物 / / 土壤焚烧炉区域 氟化物 / / 土壤焚烧炉区域 二噁英类 / / 土壤乙草胺车间 砷 / / 土壤乙草胺车间 镉 / / 土壤乙草胺车间 六价铬 / / 土壤乙草胺车间 铜 / / 土壤乙草胺车间 铅 / / 土壤乙草胺车间 汞 / / 土壤乙草胺车间 镍 / / 土壤乙草胺车间 四氯化碳 / / 土壤乙草胺车间 氯仿 / / 土壤乙草胺车间 一氯甲烷 / / 土壤乙草胺车间 1,1-二氯乙烷 / / 土壤乙草胺车间 1,2-二氯乙烷 / / 土壤乙草胺车间 1,1-二氯乙烯 / / 土壤乙草胺车间 顺-1,2-二氯乙烯 / / 土壤乙草胺车间 反-1,2-二氯乙烯 / / 土壤乙草胺车间 二氯甲烷 / / 土壤乙草胺车间 1,2-二氯丙烷 / / 土壤乙草胺车间 1，1，1，2-四氯乙烷 / / 土壤乙草胺车间 1，1，2，2-四氯乙烷 / / 土壤乙草胺车间 四氯乙烯 / / 土壤乙草胺车间 1,1,1-三氯乙烷 / / 土壤乙草胺车间 1,1,2-三氯乙烷 / / 土壤乙草胺车间 三氯乙烯 / / 土壤乙草胺车间 1,2,3-三氯丙烷 / / 土壤乙草胺车间 氯乙烯 / / 土壤乙草胺车间 苯 / / 土壤乙草胺车间 氯苯 / / 土壤乙草胺车间 1,2-二氯苯 / / 土壤乙草胺车间 1,4-二氯苯 / / 土壤乙草胺车间 乙苯 / / 土壤乙草胺车间 苯乙烯 / / 土壤乙草胺车间 甲苯 / / 土壤乙草胺车间 间二甲苯+对二甲苯 / / 土壤乙草胺车间 邻二甲苯 / / 土壤乙草胺车间 硝基苯 / / 土壤乙草胺车间 苯胺 / / 土壤乙草胺车间 2-氯酚 / / 土壤乙草胺车间 苯并[a]蒽 / / 土壤乙草胺车间 苯并[a]芘 / / 土壤乙草胺车间 苯并[b]荧蒽 / / 土壤乙草胺车间 苯并[k]荧蒽 / / 土壤乙草胺车间 䓛 / / 土壤乙草胺车间 二苯并[a,h]蒽 / / 土壤乙草胺车间 茚并[1,2,3-cd]芘 / / 土壤乙草胺车间 萘 / / 土壤乙草胺车间 PH / / 土壤乙草胺车间 氨氮 / / 土壤乙草胺车间 石油烃（C10-C40） / / 土壤乙草胺车间 挥发酚类（以苯酚计） / / 土壤乙草胺车间 乙腈 / / 土壤乙草胺车间 总磷 / / 土壤乙草胺车间 硫酸盐 / / 土壤乙草胺车间 氰化物 / / 土壤乙草胺车间 硫化物 / / 土壤乙草胺车间 氯化物 / / 土壤乙草胺车间 氟化物 / / 土壤乙草胺车间 二噁英类 / / 地下水东厂区上游区域 pH值 / / 地下水东厂区上游区域 溶解性总固体 / / 地下水东厂区上游区域 总硬度 / / 地下水东厂区上游区域 溶解氧 / / 地下水东厂区上游区域 水温 / / 地下水东厂区上游区域 高锰酸盐指数 / / 地下水东厂区上游区域 总大肠菌群 / / 地下水东厂区上游区域 细菌总数 / / 地下水东厂区上游区域 总汞 / / 地下水东厂区上游区域 总镉 / / 地下水东厂区上游区域 六价铬 / / 地下水东厂区上游区域 总砷 / / 地下水东厂区上游区域 总铅 / / 地下水东厂区上游区域 总锰 / / 地下水东厂区上游区域 总铁 / / 地下水东厂区上游区域 氨氮（NH3-N） / / 地下水东厂区上游区域 亚硝酸盐 / / 地下水东厂区上游区域 硝酸盐（以N计） / / 地下水东厂区上游区域 氰化物 / / 地下水东厂区上游区域 硫化物 / / 地下水东厂区上游区域 硫酸盐（以SO42-计） / / 地下水东厂区上游区域 石油类 / / 地下水东厂区上游区域 挥发酚 / / 地下水东厂区上游区域 二氯甲烷 / / 地下水东厂区上游区域 1，1-二氯乙烷 / / 地下水东厂区上游区域 甲苯 / / 地下水东厂区上游区域 二甲苯 / / 地下水东厂区上游区域 氯苯 / / 地下水东厂区上游区域 氯离子 / / 地下水东厂区上游区域 氟 / / 地下水东厂区上游区域 钾离子 / / 地下水东厂区上游区域 钠离子 / / 地下水东厂区上游区域 钙离子 / / 地下水东厂区上游区域 镁离子 / / 地下水东厂区上游区域 碳酸根 / / 地下水东厂区上游区域 碳酸氢根 / / 地下水东厂区中游区域 pH值 / / 地下水东厂区中游区域 溶解性总固体 / / 地下水东厂区中游区域 总硬度 / / 地下水东厂区中游区域 溶解氧 / / 地下水东厂区中游区域 水温 / / 地下水东厂区中游区域 高锰酸盐指数 / / 地下水东厂区中游区域 总大肠菌群 / / 地下水东厂区中游区域 细菌总数 / / 地下水东厂区中游区域 总汞 / / 地下水东厂区中游区域 总镉 / / 地下水东厂区中游区域 六价铬 / / 地下水东厂区中游区域 总砷 / / 地下水东厂区中游区域 总铅 / / 地下水东厂区中游区域 总锰 / / 地下水东厂区中游区域 总铁 / / 地下水东厂区中游区域 氨氮（NH3-N） / / 地下水东厂区中游区域 亚硝酸盐 / / 地下水东厂区中游区域 硝酸盐（以N计） / / 地下水东厂区中游区域 氰化物 / / 地下水东厂区中游区域 硫化物 / / 地下水东厂区中游区域 硫酸盐（以SO42-计） / / 地下水东厂区中游区域 石油类 / / 地下水东厂区中游区域 挥发酚 / / 地下水东厂区中游区域 二氯甲烷 / / 地下水东厂区中游区域 1，1-二氯乙烷 / / 地下水东厂区中游区域 甲苯 / / 地下水东厂区中游区域 二甲苯 / / 地下水东厂区中游区域 氯苯 / / 地下水东厂区中游区域 氯离子 / / 地下水东厂区中游区域 氟 / / 地下水东厂区中游区域 钾离子 / / 地下水东厂区中游区域 钠离子 / / 地下水东厂区中游区域 钙离子 / / 地下水东厂区中游区域 镁离子 / / 地下水东厂区中游区域 碳酸根 / / 地下水东厂区中游区域 碳酸氢根 / / 地下水东厂区下游区域 pH值 / / 地下水东厂区下游区域 溶解性总固体 / / 地下水东厂区下游区域 总硬度 / / 地下水东厂区下游区域 溶解氧 / / 地下水东厂区下游区域 水温 / / 地下水东厂区下游区域 高锰酸盐指数 / / 地下水东厂区下游区域 总大肠菌群 / / 地下水东厂区下游区域 细菌总数 / / 地下水东厂区下游区域 总汞 / / 地下水东厂区下游区域 总镉 / / 地下水东厂区下游区域 六价铬 / / 地下水东厂区下游区域 总砷 / / 地下水东厂区下游区域 总铅 / / 地下水东厂区下游区域 总锰 / / 地下水东厂区下游区域 总铁 / / 地下水东厂区下游区域 氨氮（NH3-N） / / 地下水东厂区下游区域 亚硝酸盐 / / 地下水东厂区下游区域 硝酸盐（以N计） / / 地下水东厂区下游区域 氰化物 / / 地下水东厂区下游区域 硫化物 / / 地下水东厂区下游区域 硫酸盐（以SO42-计） / / 地下水东厂区下游区域 石油类 / / 地下水东厂区下游区域 挥发酚 / / 地下水东厂区下游区域 二氯甲烷 / / 地下水东厂区下游区域 1，1-二氯乙烷 / / 地下水东厂区下游区域 甲苯 / / 地下水东厂区下游区域 二甲苯 / / 地下水东厂区下游区域 氯苯 / / 地下水东厂区下游区域 氯离子 / / 地下水东厂区下游区域 氟 / / 地下水东厂区下游区域 钾离子 / / 地下水东厂区下游区域 钠离子 / / 地下水东厂区下游区域 钙离子 / / 地下水东厂区下游区域 镁离子 / / 地下水东厂区下游区域 碳酸根 / / 地下水东厂区下游区域 碳酸氢根 / / 土壤东厂区液氯罐区 pH值 / / 土壤东厂区液氯罐区 总汞 / / 土壤东厂区液氯罐区 总镉 / / 土壤东厂区液氯罐区 六价铬 / / 土壤东厂区液氯罐区 总砷 / / 土壤东厂区液氯罐区 总铅 / / 土壤东厂区液氯罐区 总镍 / / 土壤东厂区液氯罐区 总铜 / / 土壤东厂区液氯罐区 氰化物 / / 土壤东厂区液氯罐区 2-氯酚 / / 土壤东厂区液氯罐区 一氯甲烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 二氯甲烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 三氯甲烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 四氯甲烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，1-二氯乙烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，2-二氯乙烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，1，1-三氯乙烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，1，2-三氯乙烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，1，2，2-四氯乙烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 1,1,1,2-四氯乙烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，2-二氯丙烷 / / 土壤东厂区液氯罐区 氯乙烯 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，1-二氯乙烯 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，2-二氯乙烯 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，2-二氯乙烯 / / 土壤东厂区液氯罐区 三氯乙烯 / / 土壤东厂区液氯罐区 四氯乙烯 / / 土壤东厂区液氯罐区 苯 / / 土壤东厂区液氯罐区 甲苯 / / 土壤东厂区液氯罐区 乙苯 / / 土壤东厂区液氯罐区 邻二甲苯 / / 土壤东厂区液氯罐区 对二甲苯 / / 土壤东厂区液氯罐区 间二甲苯 / / 土壤东厂区液氯罐区 氯苯 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，2-二氯苯 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，4-二氯苯 / / 土壤东厂区液氯罐区 硝基苯类 / / 土壤东厂区液氯罐区 苯乙烯 / / 土壤东厂区液氯罐区 苯并[a]芘 / / 土壤东厂区液氯罐区 茚并[1，2，3-cd]芘 / / 土壤东厂区液氯罐区 苯并[a]蒽 / / 土壤东厂区液氯罐区 二苯并（a，h）蒽 / / 土壤东厂区液氯罐区 苯并[b]荧蒽 / / 土壤东厂区液氯罐区 苯并[k]荧蒽 / / 土壤东厂区液氯罐区 萘 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，2-苯并菲（䓛） / / 土壤东厂区液氯罐区 二噁英 / / 土壤东厂区液氯罐区 苯胺类 / / 土壤东厂区液氯罐区 1，2，3-三氯丙烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 pH值 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 总汞 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 总镉 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 六价铬 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 总砷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 总铅 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 总镍 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 总铜 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 氰化物 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 2-氯酚 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 一氯甲烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 二氯甲烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 三氯甲烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 四氯甲烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，1-二氯乙烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，2-二氯乙烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，1，1-三氯乙烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，1，2-三氯乙烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，1，2，2-四氯乙烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1,1,1,2-四氯乙烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，2-二氯丙烷 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 氯乙烯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，1-二氯乙烯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，2-二氯乙烯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，2-二氯乙烯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 三氯乙烯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 四氯乙烯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 苯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 甲苯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 乙苯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 邻二甲苯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 对二甲苯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 间二甲苯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 氯苯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，2-二氯苯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，4-二氯苯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 硝基苯类 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 苯乙烯 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 苯并[a]芘 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 茚并[1，2，3-cd]芘 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 苯并[a]蒽 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 二苯并（a，h）蒽 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 苯并[b]荧蒽 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 苯并[k]荧蒽 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 萘 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，2-苯并菲（䓛） / / 土壤东厂区丁噻隆车间 二噁英 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 苯胺类 / / 土壤东厂区丁噻隆车间 1，2，3-三氯丙烷 / / 土壤东厂区待建区域 pH值 / / 土壤东厂区待建区域 总汞 / / 土壤东厂区待建区域 总镉 / / 土壤东厂区待建区域 六价铬 / / 土壤东厂区待建区域 总砷 / / 土壤东厂区待建区域 总铅 / / 土壤东厂区待建区域 总镍 / / 土壤东厂区待建区域 总铜 / / 土壤东厂区待建区域 氰化物 / / 土壤东厂区待建区域 2-氯酚 / / 土壤东厂区待建区域 一氯甲烷 / / 土壤东厂区待建区域 二氯甲烷 / / 土壤东厂区待建区域 三氯甲烷 / / 土壤东厂区待建区域 四氯甲烷 / / 土壤东厂区待建区域 1，1-二氯乙烷 / / 土壤东厂区待建区域 1，2-二氯乙烷 / / 土壤东厂区待建区域 1，1，1-三氯乙烷 / / 土壤东厂区待建区域 1，1，2-三氯乙烷 / / 土壤东厂区待建区域 1，1，2，2-四氯乙烷 / / 土壤东厂区待建区域 1,1,1,2-四氯乙烷 / / 土壤东厂区待建区域 1，2-二氯丙烷 / / 土壤东厂区待建区域 氯乙烯 / / 土壤东厂区待建区域 1，1-二氯乙烯 / / 土壤东厂区待建区域 1，2-二氯乙烯 / / 土壤东厂区待建区域 1，2-二氯乙烯 / / 土壤东厂区待建区域 三氯乙烯 / / 土壤东厂区待建区域 四氯乙烯 / / 土壤东厂区待建区域 苯 / / 土壤东厂区待建区域 甲苯 / / 土壤东厂区待建区域 乙苯 / / 土壤东厂区待建区域 邻二甲苯 / / 土壤东厂区待建区域 对二甲苯 / / 土壤东厂区待建区域 间二甲苯 / / 土壤东厂区待建区域 氯苯 / / 土壤东厂区待建区域 1，2-二氯苯 / / 土壤东厂区待建区域 1，4-二氯苯 / / 土壤东厂区待建区域 硝基苯类 / / 土壤东厂区待建区域 苯乙烯 / / 土壤东厂区待建区域 苯并[a]芘 / / 土壤东厂区待建区域 茚并[1，2，3-cd]芘 / / 土壤东厂区待建区域 苯并[a]蒽 / / 土壤东厂区待建区域 二苯并（a，h）蒽 / / 土壤东厂区待建区域 苯并[b]荧蒽 / / 土壤东厂区待建区域 苯并[k]荧蒽 / / 土壤东厂区待建区域 萘 / / 土壤东厂区待建区域 1，2-苯并菲（䓛） / / 土壤东厂区待建区域 二噁英 / / 土壤东厂区待建区域 苯胺类 / / 土壤东厂区待建区域 1，2，3-三氯丙烷 / / |
| 自行监测概况 |
| 自行监测方式（在[]中打√表示） | []手工监测 [ ]自动监测 [√]手工和自动监测相结合 手工监测，采用[√]自承担监测 [√]委托监测 自动监测，采用[ ]自运维 [√]第三方运维 |
| 自承担监测情况（自运维） | 2-氯-5-氯甲基吡啶、吡虫啉、咪唑烷公司内部QC检测。 |
| 委托监测情况 （含第三方运维） | 环境检测委托江苏瑞超检测科技有限公司对废水、废气、噪声、土壤与地下水等指标进行监测；自动监测设备委托南京杰思尔设备工程有限公司、广州怡文环境科技股份有限公司进行运维。 |
| 未开展自行监测情况说明 | 缺少监测人员[ ] 缺少资金[ ] 缺少实验室或相关配备[ ] 无相关培训机构[ ] 当地无可委托的社会监测机构[ ] 认为没必要[ ] 其它原因[ ] |

二、监测点位、项目、频次、方式和方法（排污许可证里的一张表+噪声+周边环境监测要求，如下所示

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | DW001 | 接管污水排放口 | 流量 | pH值 | 自动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 PH值的测定 玻璃电极法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于4次，间隔不超过6小时 |
| 2 |  |  |  |  | 化学需氧量 | 自动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于4次，间隔不超过6小时 |
| 3 |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 自动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于4次，间隔不超过6小时 |
| 4 |  |  |  |  | 总氮 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | / |
| 5 |  |  |  |  | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | / |
| 6 |  |  |  |  | 石油类 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | / |
| 7 |  |  |  |  | 色度 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 | / |
| 8 |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 自动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于4次，间隔不超过6小时 |
| 9 |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 | / |
| 10 |  |  |  |  | 挥发酚 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | / |
| 11 |  |  |  |  | 甲醛 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 甲醛的测定 乙丙酮分光光度法 | / |
| 12 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | / |
| 13 |  |  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | / |
| 14 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | / |
| 15 |  |  |  |  | 苯胺类 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氨分光光度法 | / |
| 16 |  |  |  |  | 总氰化物 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） | / |
| 17 |  |  |  |  | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 北京颖泰分析方法Tral-1907-008 | / |
| 18 |  |  |  |  | 咪唑烷 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 北京颖泰分析方法Tral-1907-008 | / |
| 19 |  |  |  |  | 吡虫啉 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 北京颖泰分析方法Tral-1907-008 | / |
| 20 |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法 HJ639 | / |
| 21 |  |  |  |  | 氯化物（以Cl-计） | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 无机阴离子（F -、Cl -、NO2 -、Br -、NO3 -、PO4 3-、SO3 2-、SO4 2-） 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | / |
| 22 |  |  |  |  | 硫酸盐（以SO42-计） | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 无机阴离子（F -、Cl -、NO2 -、Br -、NO3 -、PO4 3-、SO3 2-、SO4 2-） 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | / |
| 23 |  |  |  |  | 总溶解性固体 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 溶解性固体总量的测定 重量法 | / |
| 24 |  |  |  |  | 水合肼 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | / |
| 25 |  |  |  |  | 硝基苯类 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592 | / |
| 26 |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620 | / |
| 27 |  |  |  |  | 硫化物 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/半年 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005,水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000 | / |
| 28 |  |  |  |  | 氟化物（以F-计） | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子（F -、Cl -、NO2 -、Br -、NO3 -、PO4 3-、SO3 2-、SO4 2-） 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | / |
| 29 |  |  |  |  | 可吸附有机卤化物 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/半年 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法HJ/T 83-2001 | / |
| 30 |  |  |  |  | 总有机碳 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/半年 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | / |
| 31 |  |  |  |  | 三氯甲烷 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | / |
| 32 | 废水 | DW003 | 清下水排口 | 流量 | pH值 | 自动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 PH值的测定 玻璃电极法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于4次，间隔不超过6小时 |
| 33 |  |  |  |  | 化学需氧量 | 自动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于4次，间隔不超过6小时 |
| 34 |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 自动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于4次，间隔不超过6小时 |
| 35 |  |  |  |  | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | / |
| 36 |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | / |
| 37 |  |  |  |  | 挥发酚 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | / |
| 38 | 有组织废气 | DA001 | 总光破排口 | 烟气压力,烟气含湿量,烟气温度,烟气量 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |  |
| 39 |  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |  |
| 39 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 以非甲烷总烃计 |
| 40 |  |  |  |  | 总挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | / |  |
| 41 |  |  |  |  | 苯系物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 42 |  |  |  |  | 光气 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 |  |
| 43 |  |  |  |  | 氯（氯气） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 |  |
| 44 |  |  |  |  | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 45 |  |  |  |  | 一氧化碳 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 |  |
| 46 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 47 |  |  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 48 |  |  |  |  | 三氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 49 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 |  |
| 50 | 有组织废气 | DA002 | 1#RTO排口 | 烟气压力,烟气含湿量,烟气温度,烟气量 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |  |
| 51 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染物废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |  |
| 52 |  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |  |
| 53 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 以非甲烷总烃表征；自动监测故障时采用手工监测替代，每日1次 |
| 54 |  |  |  |  | 总挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | / |  |
| 55 |  |  |  |  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 |  |
| 56 |  |  |  |  | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 57 |  |  |  |  | 甲醛 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 |  |
| 58 |  |  |  |  | 苯系物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 59 |  |  |  |  | 酚类 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 |  |
| 60 |  |  |  |  | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 61 |  |  |  |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 62 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 63 |  |  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 64 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 |  |
| 65 |  |  |  |  | 甲醇 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中的甲醇的测定 气相色谱法 |  |
| 66 |  |  |  |  | 二噁英 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 |  |
| 67 | 有组织废气 | DA007 | 2#RTO排口 | 烟气压力,烟气含湿量,烟气温度,烟气量 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |  |
| 68 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染物废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |  |
| 69 |  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |  |
| 70 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 以非甲烷总烃表征；自动监测故障时采用手工监测替代，每日1次 |
| 71 |  |  |  |  | 总挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | / |  |
| 72 |  |  |  |  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 |  |
| 73 |  |  |  |  | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 74 |  |  |  |  | 甲醛 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 |  |
| 75 |  |  |  |  | 苯系物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 76 |  |  |  |  | 酚类 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 |  |
| 77 |  |  |  |  | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 78 |  |  |  |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 79 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 80 |  |  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 81 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 |  |
| 82 |  |  |  |  | 甲醇 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中的甲醇的测定 气相色谱法 |  |
| 83 |  |  |  |  | 二噁英 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 |  |
| 84 | 有组织废气 | DA017 | 3#RTO排口 | 烟气压力,烟气含湿量,烟气温度,烟气量 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |  |
| 85 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染物废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |  |
| 86 |  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |  |
| 87 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 以非甲烷总烃表征；自动监测故障时采用手工监测替代，每日1次 |
| 88 |  |  |  |  | 总挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | / |  |
| 89 |  |  |  |  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 |  |
| 90 |  |  |  |  | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 91 |  |  |  |  | 甲醛 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 |  |
| 92 |  |  |  |  | 苯系物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 93 |  |  |  |  | 酚类 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 |  |
| 94 |  |  |  |  | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 95 |  |  |  |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 96 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 97 |  |  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 98 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 |  |
| 99 |  |  |  |  | 甲醇 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中的甲醇的测定 气相色谱法 |  |
| 100 |  |  |  |  | 二噁英 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 |  |
| 101 | 有组织废气 | DA006 | 固体炉排口 | 烟气压力,烟气含湿量,烟气温度,烟气量 | 二氧化硫 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 102 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染物废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 103 |  |  |  |  | 颗粒物 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 104 |  |  |  |  | 一氧化碳 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 105 |  |  |  |  | 氯化氢 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 106 |  |  |  |  | 氟化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 107 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 以非甲烷总烃计 |
| 108 |  |  |  |  | 总挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | / |  |
| 109 |  |  |  |  | 汞及其化合物（以 Hg 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环保总局（2003年） |  |
| 110 |  |  |  |  | 铊及其化合物（以 Tl 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 111 |  |  |  |  | 镉及其化合物（以 Cd 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 112 |  |  |  |  | 铅及其化合物（以 Pb 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 113 |  |  |  |  | 砷及其化合物（以 As 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 114 |  |  |  |  | 铬及其化合物（以 Cr 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 115 |  |  |  |  | 锡、锑、铜、锰、镍 、 钴 及其化合物 （ 以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 116 |  |  |  |  | 二噁英 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 |  |
| 117 | 有组织废气 | DA018 | 1#鳞板炉排口 | 烟气压力,烟气含湿量,烟气温度,烟气量 | 二氧化硫 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 118 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染物废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 119 |  |  |  |  | 颗粒物 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 120 |  |  |  |  | 一氧化碳 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 121 |  |  |  |  | 氯化氢 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 122 |  |  |  |  | 氟化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 123 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 以非甲烷总烃计 |
| 124 |  |  |  |  | 总挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | / |  |
| 125 |  |  |  |  | 汞及其化合物（以 Hg 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环保总局（2003年） |  |
| 126 |  |  |  |  | 铊及其化合物（以 Tl 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 127 |  |  |  |  | 镉及其化合物（以 Cd 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 128 |  |  |  |  | 铅及其化合物（以 Pb 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 129 |  |  |  |  | 砷及其化合物（以 As 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 130 |  |  |  |  | 铬及其化合物（以 Cr 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 131 |  |  |  |  | 锡、锑、铜、锰、镍 、 钴 及其化合物 （ 以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 132 |  |  |  |  | 二噁英 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 |  |
| 133 | 有组织废气 | DA019 | 2#鳞板炉排口 | 烟气压力,烟气含湿量,烟气温度,烟气量 | 二氧化硫 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 134 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染物废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 135 |  |  |  |  | 颗粒物 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 136 |  |  |  |  | 一氧化碳 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 137 |  |  |  |  | 氯化氢 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | 自动监测故障时采用手工监测替代，每日不少于1次 |
| 138 |  |  |  |  | 氟化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 139 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 以非甲烷总烃计 |
| 140 |  |  |  |  | 总挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | / |  |
| 141 |  |  |  |  | 汞及其化合物（以 Hg 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环保总局（2003年） |  |
| 142 |  |  |  |  | 铊及其化合物（以 Tl 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 143 |  |  |  |  | 镉及其化合物（以 Cd 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 144 |  |  |  |  | 铅及其化合物（以 Pb 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 145 |  |  |  |  | 砷及其化合物（以 As 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 146 |  |  |  |  | 铬及其化合物（以 Cr 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 147 |  |  |  |  | 锡、锑、铜、锰、镍 、 钴 及其化合物 （ 以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 148 |  |  |  |  | 二噁英 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 |  |
| 149 | 有组织废气 | FQ-0104-16 | 4#RTO排口 | 烟气压力,烟气含湿量,烟气温度,烟气量 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 150 |  |  |  |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 151 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染物废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |  |
| 152 |  |  |  |  | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 153 |  |  |  |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |  |
| 154 |  |  |  |  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 |  |
| 155 |  |  |  |  | 酚类 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 |  |
| 156 |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 157 |  |  |  |  | 三氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 158 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 159 |  |  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 160 |  |  |  |  | 二噁英 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 |  |
| 161 |  |  |  |  | 一甲胺 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 162 |  |  |  |  | 异丙胺 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 163 |  |  |  |  | 乙酸甲酯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 164 |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 165 |  |  |  |  | 硫酸二甲酯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 166 |  |  |  |  | 异氰酸甲酯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 167 |  |  |  |  | 甲醇 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 |  |
| 168 |  |  |  |  | 乙醇 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 169 |  |  |  |  | 丙酮 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 170 |  |  |  |  | 乙酸 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 171 |  |  |  |  | 硫酸雾 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 |  |
| 172 |  |  |  |  | 氯乙酰氯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 173 |  |  |  |  | 二硫化碳 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 174 |  |  |  |  | 总挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | / |  |
| 175 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 以非甲烷总烃表征；自动监测故障时采用手工监测替代，每日1次 |
| 176 |  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |  |
| 177 |  |  |  |  | 溴化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 178 |  |  |  |  | 苯系物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 179 |  |  |  |  | 三乙胺 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 180 | 有组织废气 | FQ-0104-15 | 总光破2#排口 | 烟气压力,烟气含湿量,烟气温度,烟气量 | 氯气 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 |  |
| 181 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 以非甲烷总烃计 |
| 182 |  |  |  |  | 溴化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | / |  |
| 184 |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 185 |  |  |  |  | 总挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | / |  |
| 186 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 |  |
| 187 |  |  |  |  | 溴离子 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 188 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 189 |  |  |  |  | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 190 |  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |  |
| 191 |  |  |  |  | 苯系物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 192 |  |  |  |  | 光气 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 |  |
| 193 |  |  |  |  | 二氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 |  |
| 194 | 有组织废气 | FQ-0104-17 | 氟噻草胺排口 | 烟气压力,烟气含湿量,烟气温度,烟气量 | 总挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | / |  |
| 195 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 以非甲烷总烃计 |
| 196 |  |  |  |  | 丙酮 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 197 |  |  |  |  | 氟化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 198 | 无组织废气 | 厂界 |  | 温度,湿度,气压,风速,风向 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |  |
| 199 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 200 |  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |  |
| 201 |  |  |  |  | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 202 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |  |
| 203 |  |  |  |  | 光气 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 |  |
| 204 |  |  |  |  | 氯气 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 |  |
| 205 |  |  |  |  | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 206 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 |  |
| 207 |  |  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 |  |
| 208 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 209 |  |  |  |  | 甲醇 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 |  |
| 210 |  |  |  |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 211 | 无组织废气 | 东厂区厂界 |  | 温度,湿度,气压,风速,风向 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 212 |  |  |  |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 213 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 214 |  |  |  |  | 一氧化碳 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 |  |
| 215 |  |  |  |  | 氟化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 |  |
| 216 |  |  |  |  | 氯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 |  |
| 217 |  |  |  |  | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 |  |
| 218 |  |  |  |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |  |
| 219 |  |  |  |  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法 |  |
| 220 |  |  |  |  | 酚类 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 |  |
| 221 |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 222 |  |  |  |  | 三氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 223 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 |  |
| 224 |  |  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 |  |
| 225 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 |  |
| 226 |  |  |  |  | 乙酸甲酯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 |  |
| 227 |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 |  |
| 228 |  |  |  |  | 硫酸二甲酯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 229 |  |  |  |  | 异氰酸甲酯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 230 |  |  |  |  | 甲醇 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 |  |
| 231 |  |  |  |  | 丙酮 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 |  |
| 232 |  |  |  |  | 乙酸 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 |  |
| 233 |  |  |  |  | 氯乙酰氯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 234 |  |  |  |  | 光气 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 |  |
| 235 |  |  |  |  | 二硫化碳 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 |  |
| 236 |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |  |
| 237 |  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |  |
| 238 |  |  |  |  | 苯系物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 239 |  |  |  |  | 二氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 |  |
| 240 |  |  |  |  | 三乙胺 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 241 |  |  |  |  | 水合肼 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 242 | 无组织废气 | 厂区内 |  | 温度,湿度,气压,风速,风向 | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | 以非甲烷总烃计 |
| 243 | 地下水 | 老厂区监测点位 |  |  | 色度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 色度的测定 |  |
| 244 |  |  |  |  | 嗅和味 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |  |
| 245 |  |  |  |  | 浑浊度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）3.1.4.3 |  |
| 246 |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |  |
| 247 |  |  |  |  | PH值 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 PH值的测定 电极法 |  |
| 248 |  |  |  |  | 总硬度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 |  |
| 249 |  |  |  |  | 溶解性总固体 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 103~105℃烘干的可滤残渣《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）3.1.7.2 |  |
| 250 |  |  |  |  | 硫酸盐 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 251 |  |  |  |  | 氯化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 252 |  |  |  |  | 耗氧量 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 高锰酸盐指数的测定 |  |
| 253 |  |  |  |  | 氨氮 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 254 |  |  |  |  | 硫化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 |  |
| 255 |  |  |  |  | 氰化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 |  |
| 256 |  |  |  |  | 甲醛 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 |  |
| 257 |  |  |  |  | 磷酸盐 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 258 |  |  |  |  | 乙腈 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 乙腈的测定 吹扫捕集/气相色谱法 |  |
| 259 |  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 260 |  |  |  |  | 硝酸盐 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 261 |  |  |  |  | 总磷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |  |
| 262 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 263 |  |  |  |  | 苯胺 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 264 |  |  |  |  | 二氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 265 |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 266 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 267 |  |  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 268 |  |  |  |  | 三氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 |  |
| 269 |  |  |  |  | 氟化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 270 |  |  |  |  | 挥发酚类（以苯酚计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 271 | 土壤 | 老厂区监测点位 |  |  | 砷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 |  |
| 272 |  |  |  |  | 镉 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |  |
| 273 |  |  |  |  | 六价铬 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 274 |  |  |  |  | 铜 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 275 |  |  |  |  | 铅 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |  |
| 276 |  |  |  |  | 汞 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 |  |
| 277 |  |  |  |  | 镍 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 278 |  |  |  |  | 四氯化碳 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 279 |  |  |  |  | 氯仿 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 280 |  |  |  |  | 一氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 281 |  |  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 282 |  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 283 |  |  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 284 |  |  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 285 |  |  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 286 |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 287 |  |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 288 |  |  |  |  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 289 |  |  |  |  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 290 |  |  |  |  | 四氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 291 |  |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 292 |  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 293 |  |  |  |  | 三氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 294 |  |  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 295 |  |  |  |  | 氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 296 |  |  |  |  | 苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 297 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 298 |  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 299 |  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 300 |  |  |  |  | 乙苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 301 |  |  |  |  | 苯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 302 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 303 |  |  |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 304 |  |  |  |  | 邻二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 305 |  |  |  |  | 硝基苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 306 |  |  |  |  | 苯胺 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 307 |  |  |  |  | 2-氯酚 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 308 |  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 309 |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 310 |  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 311 |  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 312 |  |  |  |  | 䓛 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 313 |  |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 314 |  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 315 |  |  |  |  | 萘 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 316 |  |  |  |  | PH | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤 PH值的测定 电位法 |  |
| 317 |  |  |  |  | 氨氮 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 |  |
| 318 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 |  |
| 319 |  |  |  |  | 挥发酚类（以苯酚计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 |  |
| 320 |  |  |  |  | 乙腈 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 |  |
| 321 |  |  |  |  | 总磷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 |  |
| 322 |  |  |  |  | 硫酸盐 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 森林土壤水溶性盐分分析 |  |
| 323 |  |  |  |  | 氰化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 |  |
| 324 |  |  |  |  | 硫化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 |  |
| 325 |  |  |  |  | 氯化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 |  |
| 326 |  |  |  |  | 氟化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 |  |
| 327 |  |  |  |  | 二噁英类 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 二噁英的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 |  |
| 328 | 地下水 | 东厂区监测点位 |  |  | pH值 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 PH值的测定 电极法 |  |
| 329 |  |  |  |  | 溶解性总固体 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 103~105℃烘干的可滤残渣《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）3.1.7.2 |  |
| 330 |  |  |  |  | 总硬度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 |  |
| 331 |  |  |  |  | 溶解氧 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 碘量法 |  |
| 332 |  |  |  |  | 水温 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |  |
| 333 |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 高锰酸盐指数的测定 |  |
| 334 |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 多管发酵法 |  |
| 335 |  |  |  |  | 细菌总数 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 平皿计数法 |  |
| 336 |  |  |  |  | 总汞 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 原子荧光光谱法 |  |
| 337 |  |  |  |  | 总镉 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 338 |  |  |  |  | 六价铬 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 339 |  |  |  |  | 总砷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 原子荧光光谱法 |  |
| 340 |  |  |  |  | 总铅 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 341 |  |  |  |  | 总锰 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |  |
| 342 |  |  |  |  | 总铁 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |  |
| 343 |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 344 |  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 345 |  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 346 |  |  |  |  | 氰化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 |  |
| 347 |  |  |  |  | 硫化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 |  |
| 348 |  |  |  |  | 硫酸盐（以SO42-计） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 349 |  |  |  |  | 石油类 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 350 |  |  |  |  | 挥发酚 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 351 |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 352 |  |  |  |  | 1，1-二氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 353 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 354 |  |  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 355 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 356 |  |  |  |  | 氯离子 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 357 |  |  |  |  | 氟 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 358 |  |  |  |  | 钾离子 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 359 |  |  |  |  | 钠离子 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 360 |  |  |  |  | 钙离子 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 361 |  |  |  |  | 镁离子 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |  |
| 362 |  |  |  |  | 碳酸根 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 363 |  |  |  |  | 碳酸氢根 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 364 | 土壤 | 东厂区监测点位 |  |  | pH值 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤 PH值的测定 电位法 |  |
| 365 |  |  |  |  | 总汞 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 1 部分：土壤中总汞的测定 |  |
| 366 |  |  |  |  | 总镉 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |  |
| 367 |  |  |  |  | 六价铬 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取/原子吸收分光光度法 |  |
| 368 |  |  |  |  | 总砷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定 |  |
| 369 |  |  |  |  | 总铅 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |  |
| 370 |  |  |  |  | 总镍 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 371 |  |  |  |  | 总铜 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 372 |  |  |  |  | 氰化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 |  |
| 373 |  |  |  |  | 2-氯酚 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 374 |  |  |  |  | 一氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 375 |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 376 |  |  |  |  | 三氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 377 |  |  |  |  | 四氯甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 378 |  |  |  |  | 1，1-二氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 379 |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 380 |  |  |  |  | 1，1，1-三氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 381 |  |  |  |  | 1，1，2-三氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 382 |  |  |  |  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 383 |  |  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 384 |  |  |  |  | 1，2-二氯丙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 385 |  |  |  |  | 氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 386 |  |  |  |  | 1，1-二氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 387 |  |  |  |  | 顺1，2-二氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 388 |  |  |  |  | 反1，2-二氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 389 |  |  |  |  | 三氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 390 |  |  |  |  | 四氯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 391 |  |  |  |  | 苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 392 |  |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 393 |  |  |  |  | 乙苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 394 |  |  |  |  | 邻二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 395 |  |  |  |  | 对二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 396 |  |  |  |  | 间二甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 397 |  |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 398 |  |  |  |  | 1，2-二氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 399 |  |  |  |  | 1，4-二氯苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 400 |  |  |  |  | 硝基苯类 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 401 |  |  |  |  | 苯乙烯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |
| 402 |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 |  |
| 403 |  |  |  |  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 |  |
| 404 |  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 |  |
| 405 |  |  |  |  | 二苯并（a，h）蒽 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 |  |
| 406 |  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 |  |
| 407 |  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 |  |
| 408 |  |  |  |  | 萘 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 409 |  |  |  |  | 1，2-苯并菲（䓛） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 410 |  |  |  |  | 二噁英 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 |  |
| 411 |  |  |  |  | 苯胺类 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 苯胺类和联苯胺类的测定 液相色谱-质谱法 |  |
| 412 |  |  |  |  | 1，2，3-三氯丙烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |  |

| 噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 6至22 | 22至6 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 65 | 55 | 1次/季 |

三、监测点位示意图

参考附图

执行标准限值

| 类型 | 监测项目 | 执行 标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总光破排口有组织废气 | 二氧化硫 | DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准 | 200mg/m3 |
|  | 颗粒物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 80mg/m3 |
|  | 总挥发性有机物 | / | 150mg/m3 |
|  | 苯系物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 60mg/m3 |
|  | 光气 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 1mg/m3 |
|  | 氯（氯气） | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 5mg/m3 |
|  | 氯化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 30mg/m3 |
|  | 一氧化碳 | DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准 | 1000mg/m3 |
|  | 甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 25mg/m3 |
|  | 二甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 40mg/m3 |
|  | 三氯甲烷 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 氯苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 20mg/m3 |
| 1#RTO排口有组织废气 | 二氧化硫 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 200mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 200mg/m3 |
|  | 颗粒物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 80mg/m3 |
|  | 总挥发性有机物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 150mg/m3 |
|  | 硫化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 5mg/m3 |
|  | 氯化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 30mg/m3 |
|  | 甲醛 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 5mg/m3 |
|  | 苯系物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 60mg/m3 |
|  | 酚类 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 1500（无量纲） |
|  | 氨（氨气） | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 30mg/m3 |
|  | 甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 25mg/m3 |
|  | 二甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 40mg/m3 |
|  | 氯苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 甲醇 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 60mg/m3 |
|  | 二噁英 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 0.1ng-TEQ/m3 |
| 2#RTO排口有组织废气 | 二氧化硫 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 200mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 200mg/m3 |
|  | 颗粒物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 80mg/m3 |
|  | 总挥发性有机物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 150mg/m3 |
|  | 硫化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 5mg/m3 |
|  | 氯化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 30mg/m3 |
|  | 甲醛 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 5mg/m3 |
|  | 苯系物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 60mg/m3 |
|  | 酚类 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 1500（无量纲） |
|  | 氨（氨气） | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 30mg/m3 |
|  | 甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 25mg/m3 |
|  | 二甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 40mg/m3 |
|  | 氯苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 甲醇 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 60mg/m3 |
|  | 二噁英 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 0.1ng-TEQ/m3 |
| 3#RTO排口有组织废气 | 二氧化硫 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 200mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 200mg/m3 |
|  | 颗粒物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 80mg/m3 |
|  | 总挥发性有机物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 150mg/m3 |
|  | 硫化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 5mg/m3 |
|  | 氯化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 30mg/m3 |
|  | 甲醛 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 5mg/m3 |
|  | 苯系物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 60mg/m3 |
|  | 酚类 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 1500（无量纲） |
|  | 氨（氨气） | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 30mg/m3 |
|  | 甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 25mg/m3 |
|  | 二甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 40mg/m3 |
|  | 氯苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 甲醇 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 60mg/m3 |
|  | 二噁英 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 0.1ng-TEQ/m3 |
| 固体炉排口有组织废气 | 二氧化硫 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值100mg/m3，日均值80mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值300mg/m3，日均值250mg/m3 |
|  | 颗粒物 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值30mg/m3，日均值20mg/m3 |
|  | 一氧化碳 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值100mg/m3，日均值80mg/m3 |
|  | 氯化氢 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值60mg/m3，日均值50mg/m3 |
|  | 氟化氢 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值4mg/m3，日均值2mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 80mg/m3 |
|  | 总挥发性有机物 | / | 150mg/m3 |
|  | 汞及其化合物（以 Hg 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.05mg/m3 |
|  | 铊及其化合物（以 Tl 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.05mg/m3 |
|  | 镉及其化合物（以 Cd 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.05mg/m3 |
|  | 铅及其化合物（以 Pb 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5mg/m3 |
|  | 砷及其化合物（以 As 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5mg/m3 |
|  | 铬及其化合物（以 Cr 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5mg/m3 |
|  | 锡、锑、铜、锰、镍 、 钴 及其化合物 （ 以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 2mg/m3 |
|  | 二噁英 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5ng-TEQ/m3 |
| 1#鳞板炉排口有组织废气 | 二氧化硫 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值100mg/m3，日均值80mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值300mg/m3，日均值250mg/m3 |
|  | 颗粒物 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值30mg/m3，日均值20mg/m3 |
|  | 一氧化碳 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值100mg/m3，日均值80mg/m3 |
|  | 氯化氢 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值60mg/m3，日均值50mg/m3 |
|  | 氟化氢 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值4mg/m3，日均值2mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 80mg/m3 |
|  | 总挥发性有机物 | / | 150mg/m3 |
|  | 汞及其化合物（以 Hg 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.05mg/m3 |
|  | 铊及其化合物（以 Tl 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.05mg/m3 |
|  | 镉及其化合物（以 Cd 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.05mg/m3 |
|  | 铅及其化合物（以 Pb 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5mg/m3 |
|  | 砷及其化合物（以 As 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5mg/m3 |
|  | 铬及其化合物（以 Cr 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5mg/m3 |
|  | 锡、锑、铜、锰、镍 、 钴 及其化合物 （ 以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 2mg/m3 |
|  | 二噁英 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5ng-TEQ/m3 |
| 2#鳞板炉排口有组织废气 | 二氧化硫 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值100mg/m3，日均值80mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值300mg/m3，日均值250mg/m3 |
|  | 颗粒物 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值30mg/m3，日均值20mg/m3 |
|  | 一氧化碳 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值100mg/m3，日均值80mg/m3 |
|  | 氯化氢 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值60mg/m3，日均值50mg/m3 |
|  | 氟化氢 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 小时均值4mg/m3，日均值2mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 80mg/m3 |
|  | 总挥发性有机物 | / | 150mg/m3 |
|  | 汞及其化合物（以 Hg 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.05mg/m3 |
|  | 铊及其化合物（以 Tl 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.05mg/m3 |
|  | 镉及其化合物（以 Cd 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.05mg/m3 |
|  | 铅及其化合物（以 Pb 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5mg/m3 |
|  | 砷及其化合物（以 As 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5mg/m3 |
|  | 铬及其化合物（以 Cr 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5mg/m3 |
|  | 锡、锑、铜、锰、镍 、 钴 及其化合物 （ 以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 2mg/m3 |
|  | 二噁英 | GB18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.5ng-TEQ/m3 |
| 4#RTO排口有组织废气 | 臭气浓度 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 1500（无量纲） |
|  | 氨（氨气） | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 30mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 200mg/m3 |
|  | 氯化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 30mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 200mg/m3 |
|  | 硫化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 5mg/m3 |
|  | 酚类 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 二氯甲烷 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 50mg/m3 |
|  | 三氯甲烷 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 25mg/m3 |
|  | 二甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 40mg/m3 |
|  | 二噁英 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 0.1ng-TEQ/m3 |
|  | 一甲胺 | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）公式计算值 | / |
|  | 异丙胺 | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）公式计算值 | / |
|  | 乙酸甲酯 | / | / |
|  | 乙酸乙酯 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 50 |
|  | 硫酸二甲酯 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 5 |
|  | 异氰酸甲酯 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 0.5 |
|  | 甲醇 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 60mg/m3 |
|  | 乙醇 | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）公式计算值 | / |
|  | 丙酮 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 40 |
|  | 乙酸 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 20 |
|  | 硫酸雾 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 5 |
|  | 氯乙酰氯 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 5 |
|  | 二硫化碳 | / | 5 |
|  | 总挥发性有机物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 150mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 80mg/m3 |
|  | 颗粒物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 20mg/m3 |
|  | 溴化氢 | / | / |
|  | 苯系物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 60mg/m3 |
|  | 三乙胺 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 5mg/m3 |
| 总光破2#排口有组织废气 | 氯气 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB 39727-2020 | 5mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/m3 |
|  | 溴化氢 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 5mg/m3 |
|  | 二氯甲烷 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 50mg/m3 |
|  | 总挥发性有机物 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB 39727-2020 | 150mg/m3 |
|  | 氯苯 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 20mg/m3 |
|  | 溴离子 | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）公式计算值 | / |
|  | 甲苯 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 25mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB 39727-2020 | 30mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB 39727-2020 | 20mg/m3 |
|  | 苯系物 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB 39727-2020 | 60mg/m3 |
|  | 光气 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB 39727-2020 | 1mg/m3 |
|  | 二氯乙烷 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 7mg/m3 |
| 氟噻草胺 | 总挥发性有机物 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 150mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 80mg/m3 |
|  | 丙酮 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 40mg/m3 |
|  | 氟化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 5mg/m3 |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 20（无量纲） |
|  | 氨（氨气） | GB14554-93 恶臭污染物排放标准 表1二级标准 | 1.5mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | DB32/4041-2021大气污染物综合排放标准 | 0.12mg/m3 |
|  | 一氧化碳 | DB32/4041-2021大气污染物综合排放标准 | 10mg/m3 |
|  | 氟化物 | DB32/4041-2021大气污染物综合排放标准 | 0.02mg/m3 |
|  | 氯 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 0.4mg/m3 |
|  | 氯化氢 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 0.2mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | DB32/4041-2021大气污染物综合排放标准 | 0.4mg/m3 |
|  | 硫化氢 | GB 14554-93恶臭污染物排放标准 | 0.06mg/m3 |
|  | 酚类 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 0.08mg/m3 |
|  | 二氯甲烷 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 4mg/m3 |
|  | 三氯甲烷 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.4mg/m3 |
|  | 甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.6mg/m3 |
|  | 二甲苯 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.3mg/m3 |
|  | 氯苯 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 0.4mg/m3 |
|  | 乙酸甲酯 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 1mg/m3 |
|  | 乙酸乙酯 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 4mg/m3 |
|  | 硫酸二甲酯 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.01mg/m3 |
|  | 异氰酸甲酯 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.02mg/m3 |
|  | 甲醇 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 1mg/m3 |
|  | 丙酮 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.8mg/m3 |
|  | 乙酸 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.2mg/m3 |
|  | 氯乙酰氯 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.01mg/m3 |
|  | 光气 | GB39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 | 0.08mg/m3 |
|  | 二硫化碳 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.1mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | DB32/3151-2016 化学工业挥发性有机物排放标准 | 4mg/m3 |
|  | 颗粒物 | DB32/4041-2021大气污染物综合排放标准 | 0.5mg/m3 |
|  | 苯系物 | DB32/4041-2021大气污染物综合排放标准 | 0.4mg/m3 |
|  | 二氯乙烷 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.14mg/m3 |
|  | 三乙胺 | DB 32/3151-2016化学工业挥发性有机物排放标准 | 0.2mg/m3 |
|  | 水合肼 | / | / |
| 废水 | pH值 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 500mg/L |
|  | 氨氮（NH3-N） | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 30mg/L |
|  | 总氮 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 50mg/L |
|  | 悬浮物 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 100mg/L |
|  | 石油类 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 20mg/L |
|  | 色度 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 500倍 |
|  | 总磷（以P计） | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 3mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 150mg/L |
|  | 挥发酚 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 0.5mg/L |
|  | 甲醛 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 1mg/L |
|  | 甲苯 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 0.1mg/L |
|  | 二甲苯 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 0.4mg/L |
|  | 氯苯 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 0.2mg/L |
|  | 苯胺类 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 0.5mg/L |
|  | 总氰化物 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 0.5mg/L |
|  | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | 杂环类农药工业水污染物排放标准GB 21523-2008 | 2mg/L |
|  | 咪唑烷 | 杂环类农药工业水污染物排放标准GB 21523-2008 | 10mg/L |
|  | 吡虫啉 | 杂环类农药工业水污染物排放标准GB 21523-2008 | 5mg/L |
|  | 二氯甲烷 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 0.2mg/L |
|  | 氯化物（以Cl-计） | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 4000mg/L |
|  | 硫酸盐（以SO42-计） | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 2000mg/L |
|  | 总溶解性固体 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 10000mg/L |
|  | 水合肼 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 0.1mg/L |
|  | 硝基苯类 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 5mg/L |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 化学工业水污染物排放标准DB32/939-2020 | 0.3mg/L |
|  | 总有机碳 | 化学工业水污染物排放标准DB32/939-2020 | 30mg/L |
|  | 三氯甲烷 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 0.3mg/L |
|  | 硫化物 | 化学工业水污染物排放标准DB32/939-2020 | 0.5mg/L |
|  | 氟化物（以F-计） | 化学工业水污染物排放标准DB32/939-2020 | 10mg/L |
|  | 可吸附有机卤化物 | 化学工业水污染物排放标准DB32/939-2020 | 1mg/L |
| 清下水 | pH值 | DB32/939-2020 化学工业水污染物排放标准 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | 泰经管【2020】144号文 | 30 mg/L |
|  | 氨氮（NH3-N） | 泰经管【2020】144号文 | 1.5 mg/L |
|  | 悬浮物 | DB32/939-2020 化学工业水污染物排放标准 | 30 mg/L |
|  | 总磷（以P计） | 泰经管【2020】144号文 | 0.3 mg/L |
|  | 挥发酚 | DB32/939-2020 化学工业水污染物排放标准 | 0.5 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 昼≤65dB 夜≤55dB |
| 地下水 | 色度 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 25mg/kg |
|  | 嗅和味 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 无 |
|  | 浑浊度 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 10/NTU |
|  | 肉眼可见物 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 无 |
|  | PH | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 5.5-6.5 8.5-9 |
|  | 总硬度 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 650㎎/L |
|  | 溶解性总固体 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 2000㎎/L |
|  | 硫酸盐 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 350㎎/L |
|  | 氯化物 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 350㎎/L |
|  | 耗氧量 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 10㎎/L |
|  | 氨氮 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 1.5㎎/L |
|  | 硫化物 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 0.1㎎/L |
|  | 氰化物 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 0.1㎎/L |
|  | 甲醛 | / | / |
|  | 磷酸盐 | / | / |
|  | 乙腈 | / | / |
|  | 亚硝酸盐 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 4.8㎎/L |
|  | 硝酸盐 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 30㎎/L |
|  | 总磷 | / | / |
|  | 氯苯 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 600μg/L |
|  | 苯胺 | / | / |
|  | 二氯乙烷 | / | / |
|  | 二氯甲烷 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 500μg/L |
|  | 甲苯 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 1400μg/L |
|  | 二甲苯 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 1000μg/L |
|  | 三氯甲烷 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 600μg/L |
|  | 氟化物 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 2㎎/L |
|  | 挥发酚类（以苯酚计） | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 0.01㎎/L |
|  | 水温 | / | / |
|  | 总大肠菌群 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | CFU/100ml |
|  | 细菌总数 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 1000CFU/ml |
|  | 总汞 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 0.002㎎/L |
|  | 总镉 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 0.01㎎/L |
|  | 六价铬 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 0.1㎎/L |
|  | 总砷 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 0.05㎎/L |
|  | 总铅 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 0.1㎎/L |
|  | 总锰 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 1.5㎎/L |
|  | 总铁 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 2㎎/L |
|  | 总大肠菌群 | GB-T-14848-2017 地下水质量标准 | 100㎎/L |
|  | 石油类 | / | / |
|  | 1，1-二氯乙烷 | / | / |
|  | 氯离子 | / | / |
|  | 钾离子 | / | / |
|  | 钠离子 | / | / |
|  | 钙离子 | / | / |
|  | 镁离子 | / | / |
|  | 碳酸根 | / | / |
|  | 碳酸氢根 | / | / |
| 土壤 | 砷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 60amg/kg |
|  | 镉 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 65mg/kg |
|  | 铬（六价） | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 5.7mg/kg |
|  | 铜 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 18000mg/kg |
|  | 铅 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 800mg/kg |
|  | 汞 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 38mg/kg |
|  | 镍 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 900mg/kg |
|  | 四氯化碳 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 2.8mg/kg |
|  | 氯仿 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 0.9mg/kg |
|  | 氯甲烷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 37mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 9mg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 5mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 66mg/kg |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 596mg/kg |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 54mg/kg |
|  | 二氯甲烷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 616mg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 5mg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 10mg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 6.8mg/kg |
|  | 四氯乙烯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 53mg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 840mg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 2.8mg/kg |
|  | 三氯乙烯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 2.8mg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 0.5mg/kg |
|  | 氯乙烯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 0.43mg/kg |
|  | 苯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 4mg/kg |
|  | 氯苯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 270mg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 560mg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 20mg/kg |
|  | 乙苯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 28mg/kg |
|  | 苯乙烯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 1290mg/kg |
|  | 甲苯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 1200mg/kg |
|  | 间-二甲苯+对-二甲苯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 570mg/kg |
|  | 邻-二甲苯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 640mg/kg |
|  | 硝基苯 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 76mg/kg |
|  | 苯胺 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 260mg/kg |
|  | 2-氯酚 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 2256mg/kg |
|  | 苯并［a］蒽 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 15mg/kg |
|  | 苯并［a］芘 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 1.5mg/kg |
|  | 苯并［b］荧蒽 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 15mg/kg |
|  | 苯并［k］荧蒽 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 151mg/kg |
|  | 1,2-苯并菲（䓛） | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 1293mg/kg |
|  | 二苯并［a，h］蒽 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 1.5mg/kg |
|  | 茚并［1,2,3-cd］芘 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 15mg/kg |
|  | 萘 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 70mg/kg |
|  | PH | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 6.5≤PH≤8.5 |
|  | 氨氮 | / | / |
|  | 石油烃（C10-C40） | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 4500mg/kg |
|  | 挥发酚类（以苯酚） | / | / |
|  | 乙腈 | / | / |
|  | 总磷 | / | / |
|  | 硫酸盐 | / | / |
|  | 氰化物 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 135mg/kg |
|  | 硫化物 | / |  |
|  | 氯化物 | / | / |
|  | 氟化物 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 2000mg/kg |
|  | 二噁英类 | GB-36600-2018土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 0.00004mg/kg |
| 周边环境 | / | / | / |
|  | / |  | / |

五、质量控制措施

自行开展手工监测的，质量控制主要包括：（1）监测分析方法的适应性检验（2）全程序空白（3）校准曲线（4）人员比对（5）方法比对（6）留样复测等。 委外开展手工监测的，监测数据由第三方检测机构作好质量控制，并在委外合同中以条款加以约定。 自动设备第三方运维的，要求其提供运维人员资质、设备参数上墙、规范巡检记录、故障记录和比对、质控样核查，按照《关于加快重点行业重点地区重点排污单位自动监控工作要求的通知》（环办环监〔2017〕61号）要求开展工作。

六、监测结果公开方式和时限

| 监测结果公开方式 | [√]对外网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [ ]其他 具体为： |
| --- | --- |
| 监测结果公开时限 | 手工监测数据于每次监测完成后的次日公布； 自动监测数据实时公布监测结果。 |

附图:监测点位示意图

废气、废水、噪声、无组织废气、土壤、地下水监测点位图：